## Slide 1
Blocos combinatórios
de baixa e média complexidade:
AOI, OAI, descodificadores,
codificadores, multiplexers,
desmultiplexers
Introdução aos
Sistemas Digitais
Introdução aos Sistemas Digitais, Iouliia Skliarova

## Slide 2
Blocos combinatórios
Com o aumento do número de entradas e saídas em circuitos combinatórios, torna-se impossível descrevê-los com tabelas de verdade e sintetizar a partir deste tipo de especificação.
Um circuito complicado é concebido como uma coleção de sub-circuitos mais simples, cada um dos quais pode ser projetado individualmente.
Na qualidade de sub-circuitos podem ser usados blocos de uso frequente tais como descodificadores, codificadores e multiplexers.

## Slide 3
Diagramas de blocos
Um diagrama de blocos contém informação sobre entradas, saídas, sub-circuitos (blocos) e ligações internas entre estes num sistema.
Um barramento é a coleção de 2 ou mais sinais relacionados.

## Slide 4
Blocos AOI e OAI
Conceptualmente, um bloco AOI (And-Or-Invert) é um circuito de 3 níveis em que portas AND estão no 1º nível, uma porta OR – no 2º nível e um inversor no 3º nível.
Conceptualmente, um bloco OAI (Or-And-Invert) é um circuito de 3 níveis em que portas OR estão no 1º nível, uma porta AND – no 2º nível e um inversor no 3º nível.
n-input m-stack
n – número de entradas nas portas do 1º nível
m – número de portas do 1º nível
Exemplo:
3-input 2-stack AOI:
&
&
≥1

## Slide 5
Implementação de funções com blocos AOI e OAI
Para implementar uma função lógica com blocos AOI deve-se determinar o complemento da função na forma de soma de produtos mínima.
Exemplo:
Implementar função f(x,y,z) com blocos AOI:
2-input 2-stack AOI
&
&
≥1
x
z
x
z
f
Para implementar uma função lógica com blocos OAI deve-se determinar o complemento da função na forma de produto de somas mínimo.
Exemplo:
Implementar função f(x,y,z) com blocos OAI:
2-input 2-stack OAI:
≥1
≥1
&
x
z
x
z
f

## Slide 6
Descodificadores
Um descodificador é um circuito lógico que tem múltiplas entradas e múltiplas saídas e converte entradas codificadas em saídas codificadas.
Os códigos de entrada têm normalmente menos bits que os códigos de saída.
O mapeamento entre códigos é 1-1, i.e. cada código de entrada produz um diferente código de saída.
Descodificador
código de saída
código de entrada
entradas de ativação (enable)

## Slide 7
Descodificadores binários
Um descodificador binário n-to-2n tem n entradas (com as quais pode-se representar uma das 2n combinações) e 2n saídas, das quais apenas uma pode estar ativa.
Exemplo:
Descodificador binário 2-to-4:

## Slide 8
Descodificadores comerciais
74x139 - descodificador 2-to-4 dual
74x138 - descodificador 3-to-8

## Slide 9
Descodificadores em cascata
Para descodificar palavras de código maiores pode-se usar vários descodificadores interligados.
Exemplo:
Construir um descodificador binário 4-to-16 com descodificadores 3-to-8:

## Slide 10
Descodificadores em cascata (cont.)
Exemplo:
Construir um descodificador binário 4-to-16 com descodificadores 2-to-4:

## Slide 11
Descodificadores e funções lógicas
Com um descodificador binário n-to-2n e uma porta OR-2n pode-se implementar qualquer função lógica de n variáveis.
Exemplo:
Para tal, deve-se expressar a função na 1ª forma canónica.

## Slide 12
Descodificador BCD – display de 7 segmentos
0,1,…,9
?
BCD | número | segmentos individuais |  |  |  |  |  | 
 |  | a | b | c | d | e | f | g
0000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
0001 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 
0010 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
0011 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
0100 | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
0101 | 5 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
0110 | 6 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0111 | 7 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
1000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1001 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
101x | x | x | x | x | x | x | x | x
11xx | x | x | x | x | x | x | x | x
BCD(3)
BCD(2)
BCD(1)
BCD(0)

## Slide 13
Exercícios
Implemente a função seguinte usando um bloco AOI e um bloco OAI. Explicite as dimensões mínimas destes blocos.
Implemente a função com um descodificador 3-to-8 e portas OR

## Slide 14
Codificadores
Um codificador é um circuito lógico que tem múltiplas entradas e múltiplas saídas e converte entradas codificadas em saídas codificadas.
Os códigos de entrada têm normalmente mais bits que os códigos de saída.
O mapeamento entre códigos é 1-1, i.e. cada código de entrada produz um diferente código de saída.
Codificador
código de saída
código de entrada
entradas de ativação (enable)

## Slide 15
Codificadores binários
Um codificador binário 2n-to-n tem 2n entradas (das quais apenas uma pode estar ativa) e n saídas, que indicam o código binário natural da entrada ativa.
Exemplo:
Codificador binário 4-to-2:
Um codificador binário 2n-to-n pode ser construído com n portas OR com 2n-1 entradas cada.

## Slide 16
Codificadores de prioridade
Um codificador binário 2n-to-n só funciona corretamente se no máximo 1 entrada está ativa.
A solução é atribuir prioridade às entradas tal que se aparecerem múltiplos pedidos de serviço será processado apenas aquele que tem a maior prioridade.
Codificador
(árbitro)
disp0
disp1
disp2
...
disp2n-1
número do dispositivo que requer serviço
No caso do codificador 4-to-2, se ativarmos I2 e I1 na saída será gerado código “11” identificando incorretamente a entrada I3.

## Slide 17
Codificadores de prioridade (cont.)
Exemplo:
Codificador binário 4-to-2 com prioridade:

## Slide 18
Codificadores comerciais
74x148 - codificador 8-to-3 com prioridade
GS_L – indica que o dispositivo está ativo (EI_L=‘0’) e uma das entradas está ativa (a ‘0’)
EO_L (enable output) – indica que o dispositivo está ativo (EI_L=‘0’) mas nenhuma das entradas está ativa (a ‘0’) – serve para construir codificadores em cascata

## Slide 19
Codificadores em cascata
Para codificar palavras de código maiores pode-se usar vários codificadores interligados.
Exemplo:
Construir um codificador binário 16-to-4 com codificadores 8-to-3 e portas lógicas adicionais:

## Slide 20
Codificador de números primos
1,2,…,31 é primo?
Bin | número | Sim
00000 | 0 | 0
00001 | 1 | 0
00010 | 2 | 1
00011 | 3 | 1
00100 | 4 | 0
00101 | 5 | 1
00110 | 6 | 0
00111 | 7 | 1
01000 | 8 | 0
01001 | 9 | 0
… | … | …
11111 | 31 | 1
Bin(3)
Bin(2)
Bin(1)
Bin(0)
Codificador de números primos
Bin(4)
Sim/Não

## Slide 21
Multiplexer
saída de dados
n entradas de dados de b bits cada
s entradas de controlo
entrada de ativação (enable)
b
b
b
b
EN
s
D0
D1
...
Dn-1
SEL
Y
Multiplexers
Um multiplexer encaminha dados de uma das n fontes para a única saída. A fonte é selecionada com base em s= log2(n) entradas de controlo.

## Slide 22
Multiplexers (cont.)
Equação de saída de um multiplexer n:1:
(mj – termo mínimo j das entradas de controlo)
Exemplo:
Multiplexer 2:1:

## Slide 23
Multiplexers comerciais
74x153 - multiplexer 4:1 dual
74x157 - multiplexer 2:1 de 4 bits
74x151 - multiplexer 8:1 de 1 bit

## Slide 24
Multiplexers em cascata
Multiplexers maiores podem ser implementados colocando multiplexers mais pequenos em cascata.
Exemplo:
Construir um multiplexer 8:1:
com mux 4:1 e mux 2:1
com mux 4:1 e lógica adicional

## Slide 25
Multiplexers em cascata
Exemplo:
Construir um multiplexer 16:1 com multiplexers 4:1.

## Slide 26
Desmultiplexers
Desmultiplexer
s entradas de controlo
entrada de ativação (enable)
EN
s
n saídas de dados de b bits cada
b
b
b
Y0
Y1
...
Yn-1
SEL
entrada de dados
b
D
Um desmultiplexer encaminha uma única entrada de dados para uma das n saídas. A saída é selecionada com base em s= log2(n) entradas de controlo.

## Slide 27
Desmultiplexers (cont.)
Um descodificador binário com entradas de habilitação (enable) pode ser usado como circuito de desmultiplexagem.
DST0
DST1
DST2
DST3
DST4
DST5
DST6
DST7
SRC
S2
S1
S0
demux 1:8
SRC
DST0
DST1
DST2
DST3
DST4
DST5
DST6
DST7
S2
S1
S0
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
SEL2
SEL1
SEL0
D
decoder 3:8
EN
I2
I1
I0
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
74x138 – descodificador/desmultiplexer

## Slide 28
Uso comum de multiplexers e desmultiplexers
Multiplexers e desmultiplexers desempenham funções importantes em circuitos de comutação.
SRC1
SRC2
SRC3
SRCn
DST1
DST2
DST3
DSTm
MUX
SRCSEL
DEMUX
DSTSEL
barramento

## Slide 29
Com um multiplexer 2n:1 e constantes 0 e 1 pode-se implementar qualquer função lógica de n variáveis.
Exemplos:
Multiplexers e funções lógicas
Com um multiplexer 2n-1:1, constantes 0 e 1 e portas NOT pode-se implementar qualquer função lógica de n variáveis.

## Slide 30
Exercícios
Analise os circuitos seguintes e determine a expressão mais simples para as funções em termos do operador NAND.

## Slide 31
Projete um codificador 10:4 em cujas entradas podem aparecer palavras de código 1-out-of-10 e cujas saídas representam o código BCD da entrada ativada.
Projete um circuito que converte palavras de código de Gray de 3 bits em código binário natural.
Exercícios (cont.)

## Slide 32
Um barrel shifter de 4 bits é um circuito lógico combinatório que tem 4 entradas de dados, 4 saídas de dados e 2 entradas de controlo. A palavra de saída é igual à palavra de entrada “rodada” tantas posições quantas especificadas pelas entradas de controlo. Por exemplo se a palavra de entrada for ABCD e as entradas de controlo forem 102, a palavra de saída será CDAB. Projete um barrel shifter de 4 bits usando blocos lógicos que conhece.
Implemente a função com:
a) um multiplexer 4:1 e constantes 0 e 1;
b) um multiplexer 2:1 e lógica adicional.
Exercícios (cont.)

## Slide 33
Para além de estados elétricos LOW e HIGH existe um terceiro estado - alta impedância (Z) que representa uma resistência infinita.
Buffers 3-state
Uma saída com 3 estados possíveis chama-se saída three-state (ou tri-state).
Dispositivos 3-state têm uma entrada adicional de ativação (enable).
Buffer 3-state
O estado Z permite ligar mais que um dispositivo 3-state ao mesmo ponto, desde que apenas um tenha a sua saída ativa em cada instante.
Para tal dispositivos 3-state são projetados a maneira de entrarem no estado Z mais rapidamente do que saírem do mesmo:
tpLZ < tpZL
tpHZ < tpZH
tpLZ < tpZH
tpHZ < tpZL

## Slide 34
Linhas bidirecionais:
Aplicação dos buffers 3-state
Ligação de vários sinais a uma linha:
dispositivo 1
dispositivo 2
?
dados
DIR
Ie
Id
Od
Oe
O
I0
I1
Sel

## Slide 35
Com portas 3-state pode-se construir multiplexers “baratos”.
Multiplexagem com buffers 3-state
Exemplos:
Multiplexer 2:1:
Multiplexer 4:1:

## Slide 36
Dispositivos 3-state comerciais
74x541 – buffer 3-state octal
74x245 – transmissor/recetor de 8 bits

## Slide 37
Construa um multiplexer 8:1 com um descodificador e buffers 3-state.
Exercícios

## Slide 38
Que problema tem o circuito da figura?
Exercícios (cont.)

## Slide 39
Qual é a função do circuito seguinte?
Exercícios (cont.)