## Slide 1
Exemplos de desenvolvimento
com a ferramenta DesignWorks 5
Tutorial
Iouliia Skliarova

## Slide 2
Bibliotecas de
componentes
Edição de esquemas
Janela Timing – resultados de simulação
Janela principal
Menu

## Slide 3
Exemplo 1. Construção de um circuito combinatório simples
O exemplo ilustra todos os passos necessários para construir e simular um oscilador.
Selecione a opção Generic Simulation
2
Clique no OK
3
Selecione a tab
Create/Open Design
1

## Slide 4
Selecione uma biblioteca
4
5
Filtro para pré-seleção
de símbolos
6
Escolha o símbolo
desejado clicando duas vezes com o botão esquerdo do rato
Agora é possível colocar o símbolo escolhido no esquema clicando para tal com o botão esquerdo do rato na zona pretendida
7
Pode-se mudar a orientação do símbolo (enquanto não colocado) com a ajuda das teclas    
8

## Slide 5
Coloque mais uma instância
do símbolo NOT
9
11
Selecione e coloque a porta lógica NAND
Mude para a biblioteca SimulationIO e selecione nela o elemento Binary Switch
12
13
Para mudar a posição de um símbolo basta apontá-lo com o rato e arrastar para a posição desejada. Para selecionar o Binary Switch tem que pressionar simultaneamente a tecla SHIFT.
Para sair do modo de colocação de símbolos
10

## Slide 6
Para interligar as portas lógicas clique num pino
14
Para apagar um símbolo ou uma linha completa, selecione-o(a) e carregue na tecla DEL
17
Para apagar um fragmento de uma linha utiliza-se o botão Zap
18
e arraste o rato até ao pino do símbolo com o qual se pretende estabelecer a ligação
15
Deste modo pode-se interligar todas as portas lógicas. A forma de qualquer ligação é modificável com a ajuda do rato.
16

## Slide 7
Se apontar para uma linha e carregar no botão direito do rato aparecerá um menu
19
20
Este menu pode ser usado para especificar o nome de um sinal
Como alternativa, pode-se nomear um sinal com a ajuda do botão Naming
21
22
Todos os sinais nomeados são adicionados automaticamente à janela Timing. Se isto não acontecer verifique se a opção Visible foi selecionada e se a opção do menu Simulation -> Add Automatically é ativada.

## Slide 8
Opções do simulador:
23
Para melhorar a visualização dos diagramas temporais pode-se utilizar as opções de Zoom
24
25
Pode mudar do estado do Binary Switch clicando nele com o botão esquerdo do rato durante a simulação
26
Com a ajuda deste botão pode-se esconder a janela Timing
Simulação passo a passo
Velocidade de simulação
Pausar o simulador
Parar o simulador
Simulação à velocidade máxima

## Slide 9
Para reinicializar o simulador carregue neste botão
27
Para especificar parâmetros de simulação serve este botão
28
Por exemplo, para especificar o atraso de propagação de uma porta lógica deve selecioná-la e de seguida carregar no botão Sumulation parameters. Como resultado aparecerá uma janela de diálogo na qual pode-se definir o atraso.
29
30
Alternativamente, pode carregar no símbolo com o botão direito do rato e usar a opção Attributes... do menu
Por omissão, o atraso de um dispositivo primitivo é 1 ns. Aqui especificámos o atraso de 4 ns.
31

## Slide 10
Este botão serve para detetar automaticamente uma situação específica durante a simulação
32
O simulador vai parar automaticamente e emitir um sinal sonoro quando atingir a situação especificada
34
35
Utilize a opção Save Design do menu File para gravar o circuito
Por exemplo, podemos simular o comportamento do circuito até ao momento em que o sinal s receba o valor 1 mas não menos do que 40 ns
33

## Slide 11
Exemplo 2. Experimentação com portas lógicas simples
Selecione componente Clock na biblioteca SimulationIO
1
2
Construa o circuito seguinte. A porta lógica utilizada chama-se OR-2
Nos atributos do componente Clock é possível especificar os parâmetros do relógio
3
Verifique como os parâmetros definidos influenciam a simulação
4

## Slide 12
5
Para além dos diagramas temporais, pode-se usar o componente Binary Probe disponível na biblioteca SimulationIO para visualizar o valor corrente de um sinal
6
Adicione 3 Binary Probes conforme ilustrado na figura
7
Se planeia utilizar o circuito construído como uma parte de um outro circuito maior, deve adicionar as portas de entrada e/ou saída localizadas na biblioteca Pseudo
Devices
8
Crie uma porta de saída e nomeie-a out

## Slide 13
Exemplo 3. Construção de circuitos hierárquicos
O exemplo ilustra todos os passos necessários para construir e simular um circuito hierárquico.
Construa o circuito seguinte. a, b e f representam portas de entrada e de saída
1
Repare que várias linhas podem ser interligadas diretamente (assim como a porta de entrada b com o inversor U4 e a porta lógica U1) ou por nome (assim como a porta de entrada a com a porta lógica U2)
2
Ligação por nome
Ligação direta
Grave o circuito com o nome my_xor.cct
3

## Slide 14
Suponhamos que precisamos de utilizar o circuito construído no nível superior de hierarquia. Para tal será necessário criar um símbolo para o nosso circuito para podermos posteriormente instanciá-lo.
4
A estrategia de projeto, na qual primeiro projeta-se um sub-circuito e só depois se cria um símbolo para ele, é conhecida sob o nome bottom-up
5
Para criar um símbolo novo (de maneira mais simples), feche todos os ficheiros abertos, selecione a opção do menu File -> New e na janela de diálogo que aparecerá escolhe a opção Model Wizard
6
7
Na janela de diálogo que vai aparecer escolhe as opções Select an existing file (aponte para o circuito my_xor.cct com a ajuda do botão Browse...) e Create a new symbol with the specified model attached

## Slide 15
Na janela de diálogo seguinte selecione a opção External Structural Circuit
8
9
Carregue em Next >
11
Pode alterar o nome do símbolo e carregue no botão Next >
Repare que os pinos de entrada/saída que correspondem às portas de entrada/saída do nosso circuito apareceram na lista:
10

## Slide 16
Para poder utilizar o símbolo criado deve guardá-lo numa biblioteca
12
O componente my_xor pode ser utilizado no esquemático possibilitando deste modo a especificação hierárquica
15
Na janela de diálogo que aparecerá carregue no botão New Lib... e crie uma biblioteca chamada, por exemplo, my_lib.clf
13
Agora na janela de bibliotecas pode verificar a existência do símbolo my_xor
14

## Slide 17
Vamos utilizar o componente my_xor para construir o circuito seguinte:
16
Componente DEV4 é um teclado hexadecimal existente na biblioteca Simulation IO
17
Componente DISP1 é um display hexadecimal existente na biblioteca Simulation IO
18

## Slide 18
A é um barramento. Para ligar sinais individuais a um barramento utiliza-se um símbolo especial: breakout.
19
Como é possível otimizar o circuito construído?
24
Para criar um breakout selecione a opção New Breakout... no menu Options
20
Interligue todos os componentes e simule o circuito
22
Repare que o barramento A pode ser decomposto em sinais individuais:
23
Na janela de diálogo que vai aparecer indique que sinais pretende ligar ao barramento (separando-os por espaços ou utilizando a notação ilustrada na figura)
21